船图(BAPLIE)平台文件

# 单证概述

发送方→接收方：进口：卸港船代→码头、理货

出口：装港码头预配→理货→装港船代

报文功能      ：本报文提供一个航次的船舶装载集装箱和货物的有关信息及其集装箱在船上贝位，是船方进行下一挂港装、卸的重要资料，也是港方安排装船、卸船作业的依据。

相应业务单证  ：进口船图，出口船图

业务备注      ：1.该平文件是根据上海地区航运业务情况制定的，比交通部标准少记录01，记录51（本报文中的51记录是根据业务需求由亿通平台添加的），记录55；

2.进口船图要求船舶进港前24小时传输，出口船图在装船作业完成后6小时内发送；

3.对实际业务中一货多贝位的情况，目前的处理方法是由代理书面或电话通知码头；

4.码头以第一次收到的电子数据为准，且不接收船代的电子更改，船代如要更改电子数据，必须以口头通知、纸面传真的形式通知码头，由码头人工控制电子数据的更改、删除。

5.在发给码头的进口船图中，只要存在成箱组的框架箱，必须填写51副箱记录，且50记录中主箱的箱型尺寸代码必须填写95码中框架箱的代码，如22P1、42P1、L2P1。

# 记录说明

| 记录00 | HEAD RECORD 头记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 00 | M |
| 2 | MESSAGE TYPE 报文类型 | X(6) | BAPLIE | M |
| 3 | FILE DESCRIPTION 文件说明 | X(35) | BAYPLAN | C |
| 4 | FILE FUNCTION 文件功能 | X(2) | 9=原始 2=增加 3=删除 4=变更 | M |
| 5 | SENDER CODE 发送方代码 | X(13) |  | M |
| 6 | RECEIVER CODE 接收方代码 | X(13) |  | M |
| 7 | FILE CREATE TIME 文件建立时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |

| 记录10 | VSL. & VOY. FIELDS 描述船舶有关的基本数据项目 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 10 | M |
| 2 | VESSEL CODE 船名代码 | X(9) |  | C/M |
| 3 | VESSEL 船名 | X(35) |  | M/C |
| 4 | NATIONALITY CODE 船舶国籍代码 | X(2) |  | C |
| 5 | VOYAGE 航次 | X(6) |  | M |
| 6 | TRADE CODE 航线代码 | X(10) | 整个航线信息可以没有。若有，则航线代码必选，航线可选 | C |
| 7 | TRADE 航线 | X(35) |  | C |
| 8 | ETD ARRIVED DATE 预计到达日期 | 9(8) | CCYYMMDD | C |
| 9 | SAILING DATE 离港日期 | 9(8) | CCYYMMDD | M |
| 10 | DEPART PORT CODE 离港地点代码 | X(5) |  | M/C |
| 11 | DEPART PORT 离港地点 | X(35) |  | C/M |
| 12 | NEXT CALLING PORT CODE 下一挂港代码 | X(5) |  | M/C |
| 13 | NEXT CALLING PORT 下一挂港 | X(35) |  | C/M |
| 14 | CONTAINER COUNT 集装箱箱数 | 9(10) |  | C |

| 记录11 | VSL. & VOY. FIELDS(DETAIL RECORD) 描述船舶有关的补充信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 11 | M |
| 2 | SHIPPING LINE CODE 船公司(承运人)代码 | X(13) |  | C/M |
| 3 | SHIPPING LINE 船公司(承运人) | X(35) |  | M/C |

| 记录50 | CONTAINER FIELDS RECORD 集装箱信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 50 | M |
| 2 | CTN. NO. 箱号 | X(12) |  | M |
| 3 | CTN. SIZE & TYPE 集装箱尺寸类型 | X(4) |  | M |
| 4 | CTN. STATUS 集装箱状态 | X(1) | E=空 F=整 L=拼 | M |
| 5 | Stowage Location 贝位 | 9(7) | Bay:000, Row:00 Tier:00 | M |
| 6 | TEMPERATURE ID 温度计量单位 | X(1) | C = 摄氏 F = 华氏 | C |
| 7 | TEMPERATURE SETTING 设置温度 | X(5) | 见注 | C |
| 8 | MIN. TEMPERATURE 冷藏最低温度 | X(5) | 见注 | C |
| 9 | MAX. TEMPERATURE 冷藏最高温度 | X(5) | 见注 | C |
| 10 | Over Length Front 前超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 11 | Over Length Back 后超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 12 | Over Width Left 左超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 13 | Over Width Right 右超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 14 | Over Height 超高 | 9(4) | 厘米 | C |
| 15 | GROSS Weight 箱毛重 | 9(5). 9 | 千克 | M |
| 16 | TARE WEIGHT 箱皮重 | 9(5). 9 |  | C |
| 17 | CTN. OPERATOR CODE 箱经营人代码 | X(13) |  | C/M |
| 18 | CTN. OPERATOR 箱经营人 | X(35) |  | M/C |
| 19 | CHASSIS NUMBER 挂车号 | X(15) | 仅理货专用 | C |

注：温度中，除正(+)负(-)号及小数点外，最多只能三位数字。

| 记录51 | ATTACHED CONTAINER 副箱信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 51 | M |
| 2 | ATTACHED CTN. NO. 副箱箱号 | X(12) |  | M |

| 记录52 | PLACE INFORMATION 地点信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 52 | M |
| 2 | LOAD PORT CODE 装货港代码 | X(5) |  | M/C |
| 3 | LOAD PORT 装货港 | X(35) |  | C/M |
| 4 | DISCHARGE PORT CODE 卸货港代码 | X(5) |  | M/C |
| 5 | DISCHARGE PORT 卸货港 | X(35) |  | C/M |
| 6 | PLACE CODE OF DELIVERY 交货地代码 | X(5) |  | C |
| 7 | PLACE OF DELIVERY 交货地 | X(70) |  | C |
| 8 | TRANSFER PORT CODE 中转港代码 | X(5) |  | C |
| 9 | TRANSFER PORT 中转港 | X(35) |  | C |

| 记录53 | OPT. DISCH PORT INFORMATION 可选卸货港信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 53 | M |
| 2 | OPT. DISCH PORT-1 CODE第一可选卸货港代码 | X(5) |  | M/C |
| 3 | OPT. DISCH PORT-1 第一可选卸货港 | X(35) |  | C/M |
| 4 | OPT. DISCH PORT-2 CODE第二可选卸货港代码 | X(5) |  | C |
| 5 | OPT. DISCH PORT-2 第二可选卸货港 | X(35) |  | C |
| 6 | OPT. DISCH PORT-3 CODE第三可选卸货港代码 | X(5) |  | C |
| 7 | OPT. DISCH PORT-3 第三可选卸货港 | X(35) |  | C |
| 8 | OPT. DISCH PORT-4 CODE第四可选卸货港代码 | X(5) |  | C |
| 9 | OPT. DISCH PORT-4 第四可选卸货港 | X(35) |  | C |
| 10 | OPT. DISCH PORT-5 CODE第五可选卸货港代码 | X(5) |  | C |
| 11 | OPT. DISCH PORT-5 第五可选卸货港 | X(35) |  | C |

| 记录54 | DANGEROUS CARGO INFORMATION 危险品信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 54 | M |
| 2 | CLASS 危险品分类 | X(5) |  | M |
| 3 | PAGE 危险品页号 | X(7) |  | M |
| 4 | UNDG NO. 联合国危险品编号 | 9(4) |  | M |
| 5 | LABEL 危险品标签 | X(32) |  | M |
| 6 | FLASH POINT 危险货物闪点 | X(5) | 摄氏 | C |
| 7 | EMS NO. 船运危险品应急措施号 | X(6) |  | C |
| 8 | MFAG NO. 医疗急救指南号 | X(4) |  | C |

注：拼箱货时可用此记录描述其中关键货物的危险品信息。

| 记录99 | TRAILER RECORD 尾记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 99 | M |
| 2 | RECORD TOTAL OF FILE 记录总数 | 9(6) | 包括：头、尾记录 | M |

# 文件结构

00  头记录                           M 1

10  描述船舶有关的基本数据项目       M 1

11  描述船舶有关的补充信息           M 1

50  集装箱信息                     M9999

51  副箱信息                         C99

52  地点信息                          M 1

53  可选卸货港信息                    C 1

54  危险品信息 （指关键货物）         C 1

99  尾记录                           M 1

# 版本信息

| 版本号 | 版本更新处 | 版本更新说明 | 版本作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| GCC_STN_BAPLIE_V1.0_199811 |  | 初始版本 | 孙群燕 |
| GCC_STN_BAPLIE_V1.1_200312 | R50：集装箱信息 | 新增数据项R50[19]：挂车号 | 施娟、孙群燕 |
| BAPLIE_F_051209 |  | 增加R51：副箱信息可选记录 |  |