危险品信息(DANSAG)平台文件

# 1.  单证概述

发送方(接收方：危险品货申报单位(相关船代

功能：确认指定危险品货物已经通过海事局货申报审核。

注释：申报单位在已通过审核的货申报报文里，加上箱号、提单号，转发给相关船代单位。

相应单证：危险货物信息（货报发送船代格式）

# 2.  记录说明

| 记录00 | HEAD RECORD 头记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 00 | M |
| 2 | MESSAGE TYPE 报文类型 | X(6) | DANSAG | M |
| 3 | FILE DESCRIPTION 文件说明 | X(35) | DANGEROUS GOODS INFORMATION （FOR SHIPPING AGENCY） | C |
| 4 | FILE FUNCTION 文件功能 | X(2) | 9=原始 | M |
| 5 | SENDER CODE 发送方代码 | X(13) |  | M |
| 6 | RECEIVER CODE 接收方代码 | X(13) | 船代 | M |
| 7 | FILE CREATE TIME 文件建立时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |
| 8 | DECLARANT CODE 申报人代码 | X(15) | 用于申报人资格审核，请如实填写 | M |

| 记录10 | VSL. & VOY. FIELDS 船舶信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 10 | M |
| 2 | VESSEL CN 中文船名 | X(35) | 请如实填写，将显示于申报单上 | M |
| 3 | VESSEL EN 英文船名 | X(35) | 国际航线船舶时，必须输入；国内航线船舶可选 | O |
| 4 | VOYAGE 航次 | X(10) | 请如实填写，将显示于申报单上 | M |
| 5 | VESSEL CALL 船舶呼号 | X(7) |  | C |
| 6 | IMO N0. IMO编号 | X (20) | 国际航线船舶必须录入Imo编号； 中国籍船舶必须录入船舶初始登记号 | M/C |
| 7 | VESSEL ID 船舶初始登记号 | X(14) |  | C/M |
| 8 | 航线性质 | X(1) | 1=国际航线 2=国内航线 | M |

| 记录20 | B/L NO. & LOAD&DISCHARGE PORT INFORMATION 提单号及装卸港口信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 20 | M |
| 2 | B/L NO. 提单号 | X(20) | 内贸集装箱必须填写；内贸包件、散货包装散装固体: 如果不能提供，可以用货申报审核回执号代替 | M |
| 3 | SHIPPER COMPLETE NAME/ADDRESS/TEL (CN) 发货人全称/联系地址/电话/邮编(中文) | X(255) | 内贸进出口、外贸出口必选；外贸进口可以不填。 | O |
| 4 | SHIPPER COMPLETE NAME/ADDRESS/TEL (EN) 发货人全称/联系地址/电话/邮编(英文) | X(255) | 外贸必选，内贸可以不填。 | O |
| 5 | CNEE COMPLETE NAME/ADDRESS/TEL (CN) 收货人全称/联系地址/电话/邮编(中文) | X(255) | 内贸必选 | M/C |
| 6 | CNEE COMPLETE NAME/ADDRESS/TEL (EN) 收货人全称/联系地址/电话/邮编(英文) | X(255) | 外贸必选 | C/M |
| 7 | TRADE FLAG 内外贸标志 | X(1) | 0=内贸 1=外贸 | M |
| 8 | CARGO DIRECTION 货物流向 | X(2) | 10:出口 11:进口 12:过境 13:内转外 14:外转内 15:内转内 16:国际中转 17:港内驳运 | M |
| 9 | LOAD PORT CODE 装货港代码 | X(5) | 请正确填写，将显示于申报单上 | M/C |
| 10 | LOAD PORT 装货港 | X(35) |  | C/M |
| 11 | DISCHARGE PORT CODE 卸货港代码 | X(5) | 请正确填写，将显示于申报单上 | M/C |
| 12 | DISCHARGE PORT 卸货港 | X(35) |  | C/M |
| 13 | PLACE CODE OF DELIVERY 交货地代码 | X(5) | 请正确填写，将显示于申报单上 | C/M |
| 14 | PLACE OF DELIVERY 交货地 | X(35) |  | M/C |
| 15 | OPERATION CODE 作业地点代码 | X(6) | 码头多靠时，此处填写提单的实际作业码头，请参照海事局危防处提供的作业地点代码填写。 | M |
| 16 | LIGHTRAGER DESTINATION IN HARBOR 港内驳运目的地 | X(6) | 参见作业地点信息库; 港内驳运时必填 | O |

| 记录30 | DANGEROUS CARGO INFO. 危险货物信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 30 | M |
| 2 | DANGEROUS CARGO DECLARATION ACK ID 货申报审核回执号 | X(25) | 审核通过后，需加上“货申报审核回执号”后发给船代；应急情况下，此处填写货申报编号，并发送给船代。 | M |
| 3 | TYPE OF CARGO 申报货物性质 | X(1) | 1=杂货 2=成组件 3=散货包装 4=散货固体 5=散货液体 | M |
| 4 | PROPER SHIPPING NAME CN 正确运输名称(中文) | X(255) | 正确的中文,与危规标准完全一致或至少包含在危规标准中，用于货物审核并且将显示于申报单上，请正确填写 | M |
| 5 | PROPER SHIPPING NAME EN 正确运输名称(英文) | X(255) | 正确的大写英文,与危规标准完全一致或至少包含在危规标准中，用于货物审核并且将显示于申报单上，请正确填写(外贸必填——参考20记录“内外贸标志”字段) | O |
| 6 | UNNO编号 联合国危险品编号 | X(4) | 用于货物审核并将显示于申报单上，请正确填写（外贸包件货物必填，液态货物可选） | O |
| 7 | NATIONAL DANGEROUS CARGO NO .国内危险品编号 | X(10) | 用于货物审核并将显示于申报单上，请正确填写（内贸包件货物必填，液态货物可选） | O |
| 8 | HAZARD CLASS/DIVISION 危险类别 | X(10) | 包件货物必填，散货液体货物填写“散货液体信息”记录 | O |
| 9 | VICE IMO HAZARD CLASS/DIVISION 副危险类别 | X(15) | 如果有多个,必须用逗号分隔，用于货物审核，请正确填写 | C |
| 10 | TOTAL WEIGHT(T) 货物总重量 | 9(12).999 | 单位：千克 | M |
| 11 | FLASH POINT(C C.C) 闪点 | X(8) | 液体必须标明闭杯闪点（主危险品类别或副危险品类别中，任何一个归于3类危险品的，则此项必填）；对于散装液态不做控制 | O |
| 12 | EMERGENCY CONTACT 紧急通讯录 | X(255) | 地址、电话、图文传真、联系人等(ADDRESS,TELEPHONE NUMBER,FAX,ETC.) | C |

| 记录40 | PACKAGES INFO.包件货物信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 40 | M |
| 2 | PACKAGES SEQUENCE NO. 包件序号 | 9(3) |  | M |
| 3 | MARKS＆NOS, OF THE GOODS 货物标记 | X(40) | 标明包件的UN包装标记，包装容器标记 | M/C |
| 4 | KIND OF PACKAGES 包装类型代码 | X(4) | 如，桶、箱、瓶等 | C/M |
| 5 | DIVISION PACKAGING GUOUP 包装类 | X(3) | I：I类包装 II：II类包装类 III：III类包装 0：其他 | M |
| 6 | NUMBER OF PACKAGES 包件数量 | 9(10) |  | M |
| 7 | NET WEIGHT(T) 货物净重量 | 9(12).999 | 单位：千克 | M |
| 8 | MPT（MARINEPOLLUTANT）海运污染 | X(1) | Y=有污染 N=无污染 | M |
| 9 | EMS NO. 航运危险品应急措施号 | X(15) |  | M |
| 10 | MFAG NO. 医疗急救指南号 | X(15) |  | M |

*20记录“申报货物性质”：1=杂货/2=成组件/3=散货包装，则40记录为必选。

| 记录42 | UNIT INFO.成组件信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 42 | M |
| 2 | TYPE OF UNIT 组件类型 | X(3) | 2.1集装箱(CONTAINER) 2.2车辆(VEHICLE) 2.3罐柜(PORTABLE TANK) | M |
| 3 | RGISTRATION NO. OF UNIT 组件识别编号 | X(20) |  | M |
| 4 | CTN/TANK SIZE & TYPE 集装箱/罐柜尺寸 | X(4) | 填写国际标准箱型尺寸代码 (集装箱/罐柜必须填写) | O |
| 5 | CTN. STATUS 集装箱/罐柜状态 | X(1) | F =整 L = 拼 (集装箱/罐柜必须填写) | O |
| 6 | SEAL NO. 铅封号 | X(10) | 集装箱货必选，如果不知道,填写NONE。 | O |
| 7 | NUMBERS OF PACKAGES 箱内件数 | 9(6) | 集装箱货必选。如果是拼箱，描述当前提单、当前品种的箱内件数。 | O |
| 8 | UNIT. NET WEIGHT 组件内货物重量 | 9(8).9 | 单位是千克。如果是拼箱，描述当前提单、当前品种的组件内的货物重量。 | M |
| 9 | UNIT. GROSS WEIGHT 组件毛重 | 9(8).9 | 单位是千克 | C |
| 10 | CONTAINER PACKING DECLARATION ID 集装箱装箱申明单编号 | X(30) | 集装箱货进口无此项，出口必填；对于罐柜等，此项为空。 | C |
| 11 | PACKING SPOT 装箱/充罐作业点 | X(6) | 集装箱，罐柜必填，海事局会发布这些信息；用户只能从发布的信息中选取 | O |

*20记录“申报货物性质”：2=成组件，则42记录为必选。

| 记录99 | TRAILER RECORD 尾记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 99 | M |
| 2 | RECORD TOTAL OF FILE 记录总数 | 9 (6) | 包括；头、尾记录 | M |

# 3.  文件结构

00  头记录                    M1

10  船舶信息                  M1

M999

20  提单号及装卸港口信息      M1

M999

30  危险货物信息              M1

40  包件信息                  C999

42  成组件信息                C999

99  尾记录                    M1

# 4符号说明

M—标记记录或数据项为必选项；

C—标记记录或数据项为可选项；

O—标记记录或数据项为由条件必选项；

# 5.版本信息

| 版本号 | 版本更新处 | 版本更新说明 | 版本作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| DANSAG_Y_071106 |  | 初始版本 | 杨玲 |
| DANSAG_Y_080414 | R10[5]：船舶呼号 | 由C/M更改为C | 杨玲 |
|  | R10[6]：IMO编号 | 注释由“呼号/IMO编号/标识号三者必选其一（国际航线船舶必须同时填写船舶呼号、IMO编号）”更改为“国际航线船舶必须录入Imo编号” |  |
|  | R10[7]：船舶初始登记号 | 字段名由“船舶标识号”更改为“船舶初始登记号”； 注释由“呼号/IMO编号/标识号三者必选其一（国际航线船舶必须同时填写船舶呼号、IMO编号）”更改为“国内航线船舶必须录入船舶初始登记号” |  |
|  | R20：提单及装卸港信息 | 增加字段[15]：作业地点代码 |  |
|  | R42[5]：集装箱/罐柜状态 | 字段名由“集装箱状态”更改为“集装箱/罐柜状态”； 注释由“F =整 L = 拼 (集装箱必须填写)”更改为“F =整 L = 拼 (集装箱/罐柜必须填写)” |  |
|  | R42[7]：箱内件数 | 注释由“集装箱货必选”更改为“集装箱货必选。如果是拼箱，描述当前提单、当前品种的箱内件数。” |  |
|  | R42[8]：组件内货物重量 | 标记由O更改为M； 字段名由“箱内货物净重”更改为“组件内货物重量”； 注释由“集装箱货必选；单位是千克”更改为“单位是千克。如果是拼箱，描述当前提单、当前品种的组件内的货物重量。” |  |
| DANSAG_Y_080819 | R20[2]：提单号 | 增加注释：内贸集装箱必须填写；内贸包件、散货包装散装固体: 如果不能提供，可以用货申报审核回执号代替； | 杨玲 |
|  | R20[8]：货物流向 | 增加备注：“17:港内驳运” |  |
|  | R20：提单号及装卸港口信息 | 增加字段16：港内驳运目的地 |  |