舱单(IFCSUM)平台文件

# 1.  单证概述

发送方→接收方：船代→集装箱码头/理货

报文功能      ：单证提供某一航次运输货物的信息，说明承运人、运输方式、运输工具、设备及联运货物的细节。舱单是船舶运载集装箱货物的证明，也是码头作好装卸船准备的业务单据。

相应业务单证  ：进口集装箱舱单

业务备注      ：1.目前仅传输进口舱单，要求船舶进港前24小时传输；

2.码头以第一次收到的电子数据为准，且不接收船代的电子更改，船代如要更改电子数据，必须以口头通知、纸面传真的形式通知码头，由码头人工控制电子数据的更改、删除。

3.码头判断中转箱的依据为中转标志，而非港口。

# 2.  记录说明

| 记录00 | HEAD RECORD 头记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 00 | M |
| 2 | MESSAGE TYPE 报文类型 | X(6) | IFCSUM | M |
| 3 | FILE DESCRIPTION 文件说明 | X(35) | MANIFEST | C |
| 4 | FILE FUNCTION 文件功能 | X(2) | 9C＝原始集装箱 | M |
| 5 | SENDER CODE 发送方代码 | X(13) |  | M |
| 6 | RECEIVER CODE 接收方代码 | X(13) |  | M |
| 7 | FILE CREATE TIME 文件建立时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |

| 记录10 | VSL. & VOY. FIELDS 描述船舶有关的基本数据项目 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 10 | M |
| 2 | VESSEL CODE 船名代码 | X(9) |  | C/M |
| 3 | VESSEL 船名 | X(35) |  | M/C |
| 4 | NATIONALITY CODE 舶国籍代码 | X(2) |  | C |
| 5 | VOYAGE 航次 | X(6) |  | M |
| 6 | TRADE CODE 航线代码 | X(10) | 整个航线信息可以没有。若有，则航线代码必选，航线可选 | C |
| 7 | TRADE 航线 | X(35) |  | C |
| 8 | ETD ARRIVED DATE 预计到达日期 | 9(8) | CCYYMMDD | C |
| 9 | SAILING DATE 离港日期 | 9(8) | CCYYMMDD | M |
| 10 | DEPART PORT CODE 离港地点代码 | X(5) |  | M/C |
| 11 | DEPART PORT 离港地点 | X(35) |  | C/M |
| 12 | NEXT CALLING PORT CODE 下一挂港代码 | X(5) |  | C |
| 13 | NEXT CALLING PORT 下一挂港 | X(35) |  | C |
| 14 | CONTAINER COUNT 集装箱箱数 | 9(10) |  | C |

| 记录11 | VSL. & VOY. FIELDS(DETAIL RECORD) 描述船舶有关的补充信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 11 | M |
| 2 | SHIPPING LINE CODE 船公司(承运人)代码 | X(13) |  | C/M |
| 3 | SHIPPING LINE 船公司(承运人) | X(35) |  | M/C |

| 记录12 | FIRST RECORD OF 1 B/L 提单的第一个记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 12 | M |
| 2 | B/L NO. 提单号 | X(20) |  | M |
| 3 | PRE. VESSEL CODE 前程运输船名代码 | X(9) |  | C |
| 4 | PRE. VESSEL 前程运输船名 | X(35) |  | C |
| 5 | PRE. VOYAGE 前程运输航次 | X(6) |  | C |
| 6 | PLACE CODE OF RECEIPT 收货地代码 | X(5) |  | C |
| 7 | PLACE OF RECEIPT 收货地 | X(70) |  | C |
| 8 | LOAD PORT CODE 装货港代码 | X(5) |  | M/C |
| 9 | LOAD PORT 装货港 | X(35) |  | C/M |
| 10 | B/L CY-CFS ITEM 运输条款 | X(5) |  | C |
| 11 | PREPAID OR COLLECT 付款方式 | X(1) | P=预付 C=到付 F=免费 | M |
| 12 | LOAD DATE 装货日期 | 9(8) | CCYYMMDD | M |
| 13 | QUARANTINE CODING 检疫代码 | X(1) |  | C |
| 14 | DATE OF ISSUE 签发日期 | 9(8) | CCYYMMDD | C |
| 15 | CURRENCY 币种 | X(3) |  | C |
| 16 | EXCHANGE RATE 汇率 | 9(5) . 9999 |  | C |

| 记录13 | PLACE INFO. OF 1 B/L 提单的地点信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 13 | M |
| 2 | DISCHARGE PORT CODE 卸货港代码 | X(5) |  | M/C |
| 3 | DISCHARGE PORT 卸货港 | X(35) |  | C/M |
| 4 | PLACE CODE OF DELIVERY 交货地代码 | X(5) |  | C |
| 5 | PLACE OF DELIVERY 交货地 | X(70) |  | C |
| 6 | TRANSFER PORT CODE 中转港代码 | X(5) |  | C |
| 7 | TRANSFER PORT 中转港 | X(35) |  | C |
| 8 | PLACE CODE OF B/L ISSUE 提单签发地代码 | X(5) |  | C |
| 9 | PLACE OF B/L ISSUE 提单签发地 | X(35) |  | C |
| 10 | TRANSFER FLAG 中转标志 | X(2) | 10＝国内中转统码 11＝国内水路中转 12＝国内公路中转 13＝国内铁路中转 21＝国际水水中转 30＝内贸本地 31＝内贸中转 | C |

| 记录14 | OPT. DISH. PORT INFO. OF 1 B/L 提单的可选卸货港信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 14 | M |
| 2 | OPT. DISCH PORT-1 CODE 第一可选卸货港代码 | X(5) |  | M/C |
| 3 | OPT. DISCH PORT-1 第一可选卸货港 | X(35) |  | C/M |
| 4 | OPT. DISCH PORT-2 CODE 第二可选卸货港代码 | X(5) |  | C |
| 5 | OPT. DISCH PORT-2 第二可选卸货港 | X(35) |  | C |
| 6 | OPT. DISCH PORT-3 CODE 第三可选卸货港代码 | X(5) |  | C |
| 7 | OPT. DISCH PORT-3 第三可选卸货港 | X(35) |  | C |
| 8 | OPT. DISCH PORT-4 CODE 第四可选卸货港代码 | X(5) |  | C |
| 9 | OPT. DISCH PORT-4 第四可选卸货港 | X(35) |  | C |
| 10 | OPT. DISCH PORT-5 CODE 第五可选卸货港代码 | X(5) |  | C |
| 11 | OPT. DISCH PORT-5 第五可选卸货港 | X(35) |  | C |

| 记录15 | FREIGHT AND CHARGES FIELDS 运费信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 15 | M |
| 2 | FR. CH. CODE 运费及费用代码 | X(3) |  | M |
| 3 | FR. CH. REMARK 运费及费用说明 | X(26) |  | C |
| 4 | PAYABLE AT (CODE) 付款地点代码 | X(5) |  | C |
| 5 | PAYABLE AT 付款地点 | X(20) |  | C |
| 6 | QUANTITY 数量 | 9(6) . 999 | 例：567.389 | M |
| 7 | CURRENCY 币种 | X(3) | 例：USD | M |
| 8 | RATE OF FR. CH. 费率 | 9(10) . 9999 | 例：256.23 | M |
| 9 | UNIT OF QUANTITY 数量单位 | X(3) | 例：/CBM（原为4，改为3） | M |
| 10 | AMOUNT 总计 | 9(10) . 999 |  | M |
| 11 | PREPAID OR COLLECT 付款方式 | X(1) | P=预付 C=到付 F=免费 | M |

| 记录16 | SHIPPER FIELDS 发货人信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 16 | M |
| 2 | SHIPPER CODE 发货人代码 | X(13) |  | C/M |
| 3 | SHIPPER (1-6) 发货人 | X(35) |  | M/C |

| 记录17 | CONSIGNEE FIELDS 收货人信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 17 | M |
| 2 | CONSIGNEE CODE 收货人代码 | X(13) |  | C/M |
| 3 | CONSIGNEE (1-6) 收货人 | X(35) |  | M/C |

| 记录18 | NOTIFY-1 PARTY FIELDS 第一通知人信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 18 | M |
| 2 | NOTIFY-1 CODE 第一通知人代码 | X(13) |  | C/M |
| 3 | NOTIFY-1 (1-6) 第一通知人 | X(35) |  | M/C |

| 记录19 | NOTIFY-2 PARTY FIELDS 第二通知人信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 19 | M |
| 2 | NOTIFY-2 CODE 第二通知人代码 | X(13) |  | C/M |
| 3 | NOTIFY-2 (1-6) 第二通知人 | X(35) |  | M/C |

| 记录20 | NOTIFY-3 PARTY FIELDS 第三通知人信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 20 | M |
| 2 | NOTIFY-3 CODE 第三通知人代码 | X(13) |  | C/M |
| 3 | NOTIFY-3 (1-6) 第三通知人 | X(35) |  | M/C |

| 记录41 | CARGO FIELDS 货物信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 41 | M |
| 2 | CARGO SEQUENCE NO. 货物序号 | 9(3) |  | M |
| 3 | CARGO CODE 货类代码 | X(8) | 码头要求如果是废纸的话填写代码178 | C |
| 4 | NUMBERS OF PACKAGES 件数 | 9(8) | 散货时, 件数=“1” | M |
| 5 | PACKAGES KIND CODE 包装类型代码 | X(2) |  | M/C |
| 6 | PACKAGES KIND 包装类型 | X(35) |  | C/M |
| 7 | CARGO GROSS WEIGHT 货毛重 | 9(10). 999 | 单位是千克。数据格式原为：整数位最多8位，小数位最多3位；现改为：整数位最多10位，小数位最多3位 | C |
| 8 | CARGO NET WEIGHT 货净重 | 9(10). 999 |  | C |
| 9 | CARGO MEASUREMENT 货尺码 | 9(5). 999 | 立方米 | C |

| 记录43 | DANGEROUS AND REEFER FIELDS RECORD 危险品和冷藏信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 43 | M |
| 2 | CLASS 危险品分类 | X(5) |  | O |
| 3 | PAGE 危险品页号 | X(7) |  | O |
| 4 | UNDG NO. 联合国危险品编号 | 9(4) |  | O |
| 5 | LABEL 危险品标签 | X(32) |  | O |
| 6 | FLASH POINT 危险货物闪点 | X(5) | 摄氏 | C |
| 7 | EMS NO. 船运危险品应急措施号 | X(6) |  | C |
| 8 | MFAG NO. 医疗急救指南号 | X(4) |  | C |
| 9 | EMERGENCY CONTACT 应急联系 | X(35) |  | C |
| 10 | TEMPERATURE ID 温度计量单位 | X(1) | C = 摄氏 F = 华氏 | O |
| 11 | TEMPERATURE SETTING 设置温度 | X(5) | 见注 | O |
| 12 | MIN. TEMPERATURE 冷藏最低温度 | X(5) | 见注 | C |
| 13 | MAX. TEMPERATURE 冷藏最高温度 | X(5) | 见注 | C |

注：温度中，除正(+)负(－)号及小数点外，最多只能三位数字。

记录43即可记录危险品信息，也可记录冷藏信息。若是危险品箱，则字段2、3、4、5为必填；若是冷藏箱，则字段10、11为必填。

| 记录44 | CARGO MARKS INFO. 唛头信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 44 | M |
| 2 | MARKS(1-10) 唛头 | X(35) | 每条记录44允许有10项，每项长度为35； 该记录一次最多允许重复9次 | M |

| 记录47 | CARGO DESCRIPTION 货物描述 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 47 | M |
| 2 | CARGO DESCRIPTION (1-5) 货物描述 | X(70) | 每条记录47允许有5项，每项长度为70； 该记录一次最多允许重复9次 | M |

| 记录51 | CONTAINER FIELDS RECORD 集装箱信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 51 | M |
| 2 | CARGO SEQUENCE NO. 货物序号 | 9(3) |  | M |
| 3 | CTN. NO. 箱号 | X(12) |  | M |
| 4 | SEAL NO. 铅封号 | X(80) | 出口为M,进口为C，多个封号中用符号“/”（不包括引号）区分，此修改与EDIFACT中的封号X(10)不符，但为了满足业务需求，暂时这样操作。 | C |
| 5 | CTN. SIZE & TYPE 集装箱尺寸类型 | X(4) |  | M |
| 6 | CTN. STATUS 箱状态 | X(1) | F=整 L=拼 E=空 | M |
| 7 | CTN. NUMBERS OF PACKAGES 箱内货物件数 | 9(6) |  | M |
| 8 | NET WEIGHT 箱内货重 | 9(5). 999 | 数据格式原为：整数位最多5位，小数位最多1位； 现改为：整数位最多5位，小数 位最多3位 | M |
| 9 | TARE WEIGHT 箱皮重 | 9(5). 999 |  | M |
| 10 | CTN. CARGO MEASUREMENT 箱内货物尺码 | 9(5) . 999 |  | C |
| 11 | Over Length Front 前超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 12 | Over Length Back 后超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 13 | Over Width Left 左超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 14 | Over Width Right 右超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 15 | Over Height 超高 | 9(4) | 厘米 | C |
| 16 | STOWAGE LOCATION 贝位 | 9(7) |  | C |

| 记录99 | TRAILER RECORD 尾记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 99 | M |
| 2 | RECORD TOTAL OF FILE 记录总数 | 9 (6) | 包括；头、尾记录 | M |

# 3.  文件结构

00  头记录                      M1

10  描述船舶有关的基本数据项目  M1

11  描述船舶有关的补充信息      M1

12  提单的第一个记录                M9999

13  提单的地点信息              M1

14  提单的可选卸货港信息        C1

15  运费信息                        C99

16  发货人信息                  C1

17  收货人信息                  C1

18  第一通知人信息              C1

19  第二通知人信息              C1

20  第三通知人信息              C1

41  货物信息                           M 999

43  危险品、冷藏箱信息          C1

44  唛头                        M999

47  货物描述                    M9

51  该类货物中的箱信息       M9999

99  尾记录                      M1

# 版本信息

| 版本号 | 版本更新处 | 版本更新说明 | 版本作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| IFCSUM |  | 初始版本 | 孙群燕 |
| GCC_STN_IFCSUM_V1.0_20030509 |  | 扩充原有集装箱进口舱单平文件标准功能，即：增加散杂货舱单处理功能 | 孙群燕 |
|  | R41[4]：件数 | 格式定义从9(6)改为9(8) |  |
|  | R41[7]：货毛重 | 格式定义从9(8). 9改为9(10). 9 |  |
|  | R41[8]：货净重 | 格式定义从9(8). 9改为9(10). 9 |  |
|  | R51：集装箱信息 | 整条记录改为有条件可选，即：仅当发送的是散杂货舱单平文时，记录R51可为空 |  |
| GCC_STN_IFCSUM_V1.0_20030629 | ROO[4]：文件功能 | 将原来的“9=原始 2=增加 3=删除 4=更正”修改为“9C=原始集装箱 9S=原始散货” | 孙群燕 |
| GCC_STN_IFCSUM_V1.0_20050906 | R13[10]：中转标志 | 新增代码：30＝内贸统码 | 施娟 |
| IFCSUM_F_051209 | 文件结构 | 记录51集装箱信息循环由999次增加至9999次 | 程永丽 |
|  | R51[4]：铅封号 | 格式由X(10)变为X(80)，多个铅封号中用符号“/”（不包括引号）区分 |  |
| IFCSUM_F_051226 | R43：危险品和冷藏信息 | 原字段2、3、4、5为必填，10、11为可选，现均改为有条件可选，即：若是危险品箱，则字段2、3、4、5为必填；若是冷藏箱，则字段10、11为必填 | 程永丽 |
| IFCSUM_F_060414 | R51：集装箱信息 | 整条记录由有条件可选改为必须 | 程永丽 |
|  | R00[4]：报文功能 | 去除功能：9S=原始散货 |  |
|  | R13[10]：中转标志 | 将代码：30＝内贸统码 改为30＝内贸；新增代码：14＝国内公路直通、31＝内贸中转 |  |
| IFCSUM_F_060515 | 文件结构 | 记录44唛头循环由9次增加至999次 | 程永丽 |
| IFCSUM_F_060606 | R13[10]：中转标志 | 将代码：30＝内贸 改为30＝内贸本地；删除代码：14＝国内公路直通 | 程永丽 |
| IFCSUM_F_061018 | R41[7]：货毛重 | 格式定义从9(10). 9改为9(10). 999 | 施娟 |
|  | R41[8]：货净重 | 格式定义从9(10). 9改为9(10). 999 |  |
|  | R51[8]：箱内货重 | 格式定义从9(5). 99改为9(5). 999 |  |
|  | R51[8]：箱皮重 | 格式定义从9(5). 99改为9(5). 999 |  |